E-C8-MU音乐控制器说明书

功能概述

一、系统特点

1、每个端口最大可负载DMX512:512像素点，TTL:1024像素点，多个端口独立输出，

2、支持音频/互动控制，效果随音频/互动节奏变化

3、支持音频与非音频切换，音频灵敏度调节

4、音频支持麦克风或者耳机孔输入

5、单台主控加分控方式总共可负载10万像素点，最大可级联分控50台

6、内置76种效果，自带测试功能，可直接检测信号是否通，灯具是否缺色，电源供电是否充足

7、内置芯片型号切换，可快速检测灯具芯片型号，省去多次做程序的麻烦

8、自带通道检测，任意通道可随意切换,自带端口短路保护，带电操作保护

9、自带写码功能，支持任意控制器任意端口单独写码，支持一键快速写码，操作简单

10、自带写码检测功能，快速数点布线

11、主控与分控采用网线连线，支持交换机，光纤设备，多台分控同步只需主控插卡，分控不插卡

12、支持支持分控在线写参数，分区操作，定时，支持一次性同时分3段加密，方便分批收款

13、支持二次开发，扩展其它外围设备

控制器界面参数：

③

主界面：

操作说明：

- 在主界面时  确定键 为速度调节使用01---06 循环选择

- 按住                3秒 主界面上  按住 确定键 3秒  为文件播放循环模式切换（单个播放/循环播放）

- 主界面上   模式：显示状态  SD/OFF001  为读卡状态

上下键 则切换SD卡中文件

- 按住               3秒  主界面上 按住  下键 3秒   为SD卡和内置模式切换。

在内置效果状态下按                               上下键则为切换内置模式

菜单界面：

- 中文：国语

- English：英文

- 芯片：使用不同型号的灯具的时候进行切换，效果不变

- 模式：无卡状态 切换内置模式

- 写码：针对于DMX信号的灯具使用

- 测试：带卡和无卡状态 测试灯具信号是否通畅

- 时间：应用于定时功能时设置当前时间

- 配置：集合了通道、亮度、主控ID、伽马值、音乐端口、控制器加密等多种设置

参数信息：

1.供电电压：AC220V

2.负载数量：DMX 8*512 ；TTL 8*1024点

3.同步方式：级联同步；        安装方式：防雨 (电箱)

4.带载方式：SD卡程序；       SD卡格式：FAT32格式

5.SD卡容量：8G   ；         净重：主控  1.05Kg

6.尺寸：28.3*13.4*4.5cm

一、声控操作说明：

音频输入方式有两种：麦克风和耳机孔输入，操作分别如下

1、麦克风音频输入：

- 设置主控：依次按 菜单键-8配置-9设置音乐端口-3麦克风，每选一个后都按下确定键

- 打开外部音乐

- 将调节开关逆时针旋转至尽头则关闭该功能，顺时针旋转则开启

- 调节开关逆时针旋转则敏感度减弱，顺时针旋转则敏感度增强

2、耳机音频输入：

（1）将外部音频设备通过耳机插入控制器的耳机插孔

- （2）设置主控：依次按 菜单-8配置-9设置音乐端口-2耳机，每选一个后都按下确定键

- 芯片选择：

在任何时候使用控制器的时候都要选择对应的芯片，因为全彩灯具都是会有芯片的，只是根据厂家的不同，厂家生产的芯片系列不同，所以导致会有区分；同时根据芯片体积的大小还有内置、外置之分，所以在使用的时候要先了解清楚这些基本的资料，再进行操作。

具体操作步骤如下：

第一步：

第二步：

第三步：

第四步：

芯片型号：如图

| 1 | DMX512 500K | 6 | TM1804 | 11 | SK6812RGBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DMX512 250K | 7 | TM1914A | 12 | SK6812RGB |
| 3 | UCS1903 | 8 | GS8206 | 13 | WS2811 |
| 4 | UCS2904B | 9 | P9883S | 14 | WS2812B |
| 5 | UCS5603 | 10 | SM16703P | 15 |  |

第五步：

注：上面所列的芯片型号可能不是特别的全面，在市场上有许多厂家为了销量把同一种芯片换个名字，其实也是同样的协议，所以不能够全部列出，如遇到不清楚的芯片 可咨询厂家或者咨询我司技术人员。

内置效果：（共计76种效果模式）

（控制器插卡和不插卡都可以调出内置效果，简单来说跟SD卡无关。）

第一步：

第二步：

第三步：

第四步：

第五步：

主控分控示意图：

≤

# Text boxes

侧面一

⑥

④

⑦

⑧

⑤

正面

②

①

②

①

侧面二

③

- 按键    ②液晶显示屏   ③交流电插口AC220V    ④声控调节开关    ⑤SD卡

⑥耳机插孔    ⑦级联网口  ⑧交流电开关

灯具芯片型号

控制器型号

SD卡、内置程序

速度、亮度、模式

E- C8

芯片：UCS1903

速度： 2    5% /单个

模式： SD/OFF002

ok

ok

1.中文    2.English

3.芯片    4.模式

5.写码    6.测试

7.时间    8.配置

set

按菜单键，进入设置界面

按上下键，选择3  芯片

ok

按上下键，选择 芯片

按确定键，进入芯片选择界面

ok

按确定键，保存芯片选择并退出到主界面，主界面上会显示选择的芯片型号

按菜单键进入界面

set

按上下键，切换到模式（数值4闪动）

按确定键，进入模式选择界面

ok

按确定键，显示选择模式

ok

按菜单键，返回界面

set

传输距离：1、网线传输100米范围，超出范围使用光纤

2、光纤的传输距离可增加至3-5公里

≤100米

≤100米

≤100米