H2-蓝牙控制器说明书

#### H2 蓝牙控制器系统特点

突出特性：

1、H2 蓝牙支持无线蓝牙控制，传输10米有效，抗干扰能力强，稳定可靠。

2、H2 蓝牙支持播放设置  模式切换  测试通道  测试点位。

具体操作步骤如下：

1、控制器 蓝牙天线接上 控制器通电。

2、手机设置：打开蓝牙

打开手机蓝牙                      搜索蓝牙设备

配对成功                         点击设备进行配对

配对成功后，在手机已配对的设备列表上就可以看到我们的蓝牙控制器，然后打开灯光软件进行控制就可以。

3、打开灯光控制器软件：

勾选设备（可以单选，可以多选）

点击进入控制界面

控制界面：播放设置

写码操作（针对DMX512控制器）

测试操作

播放设置：

芯片选择

速度、亮度调节 （直接滑动或者单击加减）

内置效果/SD卡效果 相互切换

单个循环、全部循环

测试操作：

端口测试

通道测试：通道1 -红色 通道2-绿色

通道3-蓝色  通道4-白色

静态颜色：可手动设置静态颜色

逐点跑马、手动跑点（测试点位）

4、控制器2个端口输出，每个端口最大可带1024灯（只支持TTL信号）。

5、播放内容存放在SD卡中，SD卡内最多可存放32个效果文件，SD卡容量支持128MB-32GB。

6、内置效果支持带载灯具为3通道（RGB）和4通道（RGBW）像素点; 控制器自带130种测试效果，SD卡内置20中模式，并且内置效果也可以实现同步播放。

7、支持单台、多台同时控制。

示意图：

七、H2-蓝牙接线示意图：

要求： 1、GND一定要接，保证地线相同。

2、分清楚数据线，不同芯片的数据线不同：常规一根数据线，断点续传两根数据线。

3、电源正负极，信号正反向都要标记清楚。

# Text boxes

蓝牙02

蓝牙01

蓝牙04

蓝牙03

移动设备（手机）

蓝牙天线

H2 蓝牙