◆ RGBW七彩解码器说明书

- 参数特点

- 采用先进电脑芯片接收国际上广泛采用的DMX-512标准数码控制信号转换成PWM控制器信号驱动LED。

- 可与DMX数码控制台连接，实现调光或各种程序变化。

- 技术参数

| 工作方式： | 共阳极 |
| --- | --- |
| 参数特点： | 4回路输出 |
| 工作温度： | -20℃--60℃ |
| 工作电压： | 5V-24V可选 |
| 输出电流 | <10A(每回路） |
| 输出功率： | 12V-480W |
| 重量： | 毛重：0.45kg 净重：0.35kg |
| 尺寸： | 本机：16.5×6.5×4cm，包装：18*8*5 cm |

- 操作说明

拨码开关第10位拨下是切换到4通道（ＲＧＢＷ）。 第10位拨上时是DMX解码器３通道功能，接受DMX信号。

- DMX地址码设置

每个DMX通用控制器占用4个DMX地址，采用编码开关设置地址，编码开关1－9位是设置DMX起始地址码的二进制数值编码开关，第1位为最低位，第9位为最高位，共可设定511个地址码。 DMX起始地址码＝编码开关1－9位的位值总和，将编码开关拨向下，可获得该位的位值；编码开关拨向上，则该位的位值为0。

图1

示例1：

如图2将DMX起始地址码设为37，将编码开关的第6、3、1 位置拨为1，其余位置为0，此时编码开关1－9位的位值总和为32+4+1，即为DMX512起始地址码37。

图2

图3

测试功能：

| 测试程序 | 拨码开关 |
| --- | --- |
| 七彩渐变 | 全部拨下 |
| 白光常亮 | 1拨上其它全部拨下 |
| 蓝光常亮 | 2拨上其它全部拨下 |
| 红光常亮 | 3拨上其它全部拨下 |
| 绿光常亮 | 1和2拨上其它全拨下 |

- 接线图

方案一：

|  | 通道表 |
| --- | --- |
| 1 | 红色 |
| 2 | 绿色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 白色 |

# Text boxes

控台

解码器拨统一地址（同步控制）

解码器3

解码器2

解码器1

卡龙头或者网线连接

控制器芯片：512L或者250K

橙白

橙

网线

控制器接解码器接线示意图：M

解码器1

端口接线示意：